# 高清行车记录仪

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。通过欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持HD1080P和2K真正高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

## 一、外观及按键功能描述

1,电源键    2,USB接口     3,后拉摄像头接口    4,TF卡槽    5.复位键   6. 触摸TP

#### 1.电源键

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：关闭显示屏功能

在开机状态点按【电源键】机器将关闭显示屏，再次点按开启显示屏。

#### 2. 触摸TP

在不使用按键操作的情况下，可点击触摸TP代替按键。

(1)录像界面

- 一键返回主界面

- 返回操作

- 录像开启和关闭

- 一键抓拍

- 一键加锁和解锁

- 录音开启和关闭

- 前后窗口切换

- 上下滑动背光调节

- 上下滑动窗口调节

- 主界面

（3）系统设置界面

●屏幕休眠：关、10S、30S、60S。

●按键声音：关、开。

●扬声器音量：关、低、中、高。

●后路镜像：关、开。

●语言设置：中文简体、繁体及多国语言。

●时间设置：系统时间设置。

●语音识别：关、开。（声控命令有：打开屏幕，关闭屏幕，我要录像，打开录音，关闭录音，我要拍照，打开前录，打开后录，视频加锁，调高亮度，调低亮度）

●磁盘格式化：确认、取消。

注意：格式化将删除存储卡里的所有文件（包括受保护文件）。

格式化后，文件将无法恢复，操作之前请先备份重要文件。

●恢复出厂设置：确认、取消。选择‘确认’将恢复系统默认值。

●关于：版本信息。

●GPS测试：测试GPS信号强度

●时区：-12-+12。

●速度校准：-6、-4、-2、0、+2、+4、+6。

●超速设置：关、80KM/H、90KM/H、100KM/H、110KM/H、120KM/H、130KM/H、140KM/H、150KM/H、160KM/H。

●速度单位：KM/H、MPH。

（4）行车设置界面

●分辨率：1080P、1296P、2K。

●循环录像：关、1 分钟、2 分钟、3分钟。

●循环录像：关、开。

●录像音频：关、开。

●重力感应灵敏度：高、中、低、关闭。

●停车监控：关、开。

●时间水印：关、开。

●车牌号码：关、开。

- 智能驾驶界面

特别说明：BSD 则依靠后拉摄像头获取盲区的路况及车辆行驶信息。(ADAS为选配，需要用双DDR的芯片才可以实现)

概述

ADAS 即高级驾驶辅助系统,英文全称 Advanced Driving Assistant System,本机型主要包含前车防撞预警系统(Forward Collision Warning System 简称 FCWS), 车道偏移预警系统 (Lane departure warning system 简称 LDWS)和前车启动提醒功能。即在行车过程中检测到与前车有碰撞的危险或即将偏离车道行驶时,发出提醒或警告。BSD 即盲区监测系统,英文全称 Blind Spot Detection,该系统实时监测行车过程中左右两侧盲区车辆并提示,以减少并线发生交通事故的风险。现在也叫并线辅助系统,即 Lane change assist, 简称 LCA。 ADAS 和 BSD 系统会受到光线,车道线以及雨雾等情况的影响, 准确率会有一定的影响, 以下内容主要用于指导行车记录仪智能行车应用的校准。主要包括 ADAS 和盲区监测区校准。在使用ADAS之前要对根据行车记录仪的安装位置和拍摄视角进行校准，这样才能准确检测到车辆和车道；免责说明:本系统为安全驾驶辅助系统,不能作为交通安全事故的责任判定依据。

1、“前车报警时间”选项，选择相应选项(可使用默认值)，前车报警时间是指与前车大概发生碰撞的预警时间。

2、点击“变道压线报警”选项，选择相应选项(可使用默认值)，变道压线报警是指变道压线时间报警的灵敏度。

上下调整红色的线到天际线（天与地的交接处），上下调整黄色的线到引擎盖与地面的交界处，左右调整绿色的线到远端道路与天际线的焦点处。

注意：校准线的调整范围有限定，在调整到极限时还不能满足时，要调整行车记录仪的安装位置或微调镜头角度对准前方。

点击“本车报警速度”选项，选择相应选项(可使用默认值)，本车报警速度是指检测到设定的报警区域有车时，只要本车的行驶车速大于设定值就会报警。

上下调整红色的线到天际线（天与地的交接处），上下调整黄色的线到车车尾与地面的交界处，左右调整绿色的线到远端道路与天际线的焦点处。调整合适后，点击下一步进入报警区域校准。

注意：校准线的调整范围有限定，在调整到极限时还不能满足时，要调整摄像头的安装位置或微调镜头角度对准后方。

- 回放界面

## 二、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class10 以上），容量不小于 512MB，TF卡最大支持64GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。

5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

FH-77-GW100 Specification

硬件配置参数

●CPU：GW100 (Cortex A7@1GHz)

●视频编解码性能：H.264/分辨率2560*1440@30fps

OR 1920*1080@60fps

●运行内存：256MB DDR3L（2K+1080P+ADAS&BSD）

128MB （1080P+1080P+ADAS&BSD或2K+1080P不带ADAS&BSD）

●Sensor:SC2383_MIPI 1/2.8 CMOS Sensor+4G/对角线140°镜头

●显示屏Display：11.88寸/1480*320 MIPI接口IPS屏

11.66寸/1920*380 MIPI接口IPS屏

9.66寸/1280*320 MIPI接口IPS屏

●后录：1080P AHD后拉摄像头

●电源：

车充、降压线，MINI USB插头5V/2.5A（输入电源不能高于5.1V）；

整机工作电流：1.2A-2A

充电电流：300mA

电池：内置聚合物锂电池(500MA 以上）

●工作温度： -20~70°C

存储温度： -30~80°C

功能

| 倒车影像 | 支持 |
| --- | --- |
| 语音声控 | 可选 |
| WIFI | 可选 |
| 缩时录影 | 支持 |
| GPS（电子狗） | 可选 |
| ADAS（辅助驾驶） | 车道偏离警示（LDW） 可选 前向碰撞预警（FCW） 可选 |
| BSD(盲区监测） | 可选 |
| 触摸 | 支持 |
| Audio | 支持录音与放音 |
| G Sensor | 支持停车监控（三轴传感器） |
| Memory Card | Micro SDHC Class10(最大支持128GB) |
| Key | 支持 |
| 文件格式 | 影像文件格式为TS或MP4;照片格式JPEG |

声控指令：

说明：由于产品会持续改进，若本文描述、图片等与实物不符，请以实物为准。